## Slide 1
多個來源，一個三色 LED
單一擁有者的控制方式
實體按鈕、網頁與光照感測
Notes: 今天要介紹的是，實體按鈕、網頁和光照感測器，怎麼一起控制同一盞三色 LED。功能看起來很簡單，但當換色和警示接近同時發生，就可能互相覆蓋。這份設計把提出要求和實際操作分開，讓所有來源都走相同的入口，再由唯一的 owner 操作燈。我們先看衝突怎麼發生，再用正常換色、紅閃和競爭情境，說明這套規則如何運作。

## Slide 2
控制需求
02
一盞燈，三種要求
多個來源接近同時抵達，直接改燈就可能互相覆蓋。
要求來源 | 動作 | 結束後
實體按鈕 | 前進一個顏色 | 保留新色
網頁按鈕 | 前進一個顏色 | 保留新色
光照過暗 | 紅閃五次 | 恢復原狀
共同問題：誰能改燈？警示結束後要恢復什麼？
Notes: 系統有三個要求來源。實體按鈕和網頁按鈕都負責換到下一個顏色，光照感測器則在太暗時要求紅閃五次。換色是短動作，警示則會持續一段時間，而且結束後必須恢復原本的顏色和亮滅狀態。問題在於，這些要求可能很接近地抵達。如果每個來源都直接改燈，我們就很難決定當下應該顯示什麼，以及警示結束後應該回到哪個狀態。 例如紅閃途中有人把燈改綠，警示結束又恢復舊藍色，就會蓋掉剛才的操作。

## Slide 3
共同規則
03
單一擁有者架構
來源
只呼叫 submit()，
提交換色或警示。
Owner
由 run() 更新狀態，
透過 RgbLed.write() 輸出。
實體按鈕
網頁 API
光照感測
唯一 Owner
run()
RGB LED
同一個 LedService，分工受理與執行。
Notes: 解法是把硬體控制集中到一個 LedService。按鈕、光照和網頁都只呼叫 submit，提出自己想做的事。run 是獨立執行的工作者，負責更新正常狀態、推進警示，並透過 RgbLed 寫入 GPIO。submit 和 run 屬於同一個物件，分別負責受理與執行。main 只建立這一個服務，再交給各個來源使用，避免不同任務各自保存一份燈的狀態。

## Slide 4
共同規則
04
統一受理：submit()
檢查命令、busy 與容量，普通命令依 FIFO 排隊。
按鈕要求 cycle
Web 要求 cycle
光照要求警示
submit()
命令種類
busy 狀態
佇列容量
受理 accepted
拒絕並附原因
佇列最多 8 筆，滿載就回覆 queue_full。
Notes: 所有來源都使用同一個 submit 入口，先檢查命令種類、服務是否忙碌，以及佇列有沒有空間。普通換色採先進先出，最多保留八筆待辦，滿了就明確拒絕，原因是 queue_full，Web 會收到 HTTP 429。submit 負責接單與回覆收據，真正改燈仍由 owner 稍後執行。來源只需要說自己想做什麼，不必各自判斷下一個顏色，也不能繞過共同規則直接寫 GPIO。

## Slide 5
命令收據
05
已受理，仍要確認結果
HTTP 202 表示已受理，完成與否要用命令 ID 查詢。
accepted
executing
executed
rejected
排隊換色遇到警示，
可改為 rejected
failed
GPIO 寫入錯誤
收據記錄最後結果，最初的回覆不會自動更新。
Notes: 收據像一張查詢用的號碼牌。accepted 表示受理，executing 表示處理中，executed 才表示軟體已完成輸出。Web 收到 HTTP 202 時，燈可能還沒有換色。尤其一筆普通換色還在排隊時，如果警示先被受理，它仍可能轉成 rejected，原因是 alert_started。硬體寫入錯誤則記成 failed。因此要用命令 ID 查最後結果，不能把最初的受理回覆當作完成證明。

## Slide 6
狀態分工
06
正常狀態、暫時效果與輸出
以原本亮藍燈、現在正在紅閃為例。
1. 正常狀態
原本的藍色與亮滅狀態
2. 暫時效果
目前是紅亮或熄滅階段
3. 實際輸出
此刻 GPIO 呈現的顏色
效果結束後，恢復原色與亮滅狀態。
Notes: 處理紅閃之前，要先分清楚三種狀態。正常狀態記住平常應該顯示的顏色和亮滅，暫時效果記住警示目前是在紅亮還是熄滅階段，實際輸出則是這一刻 GPIO 呈現什麼。比如原本是藍色，警示紅亮時，正常狀態仍然是藍色，只有當下輸出變紅。這樣警示結束後，就能恢復原本的狀態，紅色也不會被誤當成新的正常顏色。

## Slide 7
案例一
07
正常換色的三個時點
時點 | 正常顏色 | 實際輸出 | 命令結果
按下前 | 藍色 | 藍色 | 尚未產生
submit 後 | 藍色 | 藍色 | accepted
owner 完成 | 綠色 | 綠色 | executed
來源只送 cycle，由 owner 計算下一色。
Notes: 假設現在 LED 是藍色，沒有警示，佇列也是空的。按鈕確認穩定按下後，只送出 cycle，代表前進一色。submit 先建立收據並排入佇列，這個時候燈仍然是藍色。等 owner 取出命令，才把正常色碼從一推進到二，寫出綠色，最後將收據標成 executed。按鈕和網頁都送 cycle，讓下一個顏色由 owner 統一計算，避免各自讀到舊狀態後互相覆蓋。

## Slide 8
案例二
08
警示受理後，紅閃五次再恢復
警示從受理到恢復，全程占用 LED。
立即預約：busy 成立，拒絕未執行的換色。
保存狀態：記住原色與亮滅。
紅閃五次：依時間交替紅亮與全滅。
恢復原狀：完成收據，再解除 busy。
Notes: 警示的關鍵是受理的那一刻。submit 立即設定 reserved，讓 busy 成立，並清除佇列中尚未執行的普通換色，把收據標記為 rejected，原因是 alert_started。這時紅燈可能還沒亮，但新的換色已經不能進來。owner 接著保存原本顏色與亮滅，紅閃五次後恢復，再完成收據、解除 busy。每二十毫秒檢查一次，亮與滅各三百毫秒，理想約三秒。排程延遲可能拉長時間，但不會快速補跳階段。

## Slide 9
案例三
09
競爭時的三種結果
以「警示受理時，換色進度在哪裡」決定。
警示受理時的換色進度
A. 換色已完成
保存新色
警示後恢復新色
B. 換色仍在排隊
收據改為 rejected
保留原色，不補做
C. 警示先受理
後來的換色被拒絕
保留原色，不排隊
Notes: 按鈕與光照警示接近同時發生時，要看警示受理當下，換色進行到哪裡。第一種是換色已完成，就保存新顏色，警示後恢復新色。第二種是換色還在佇列，就拒絕這筆未執行命令，保留原色，也不在警示後補做。第三種是警示先受理，後來的換色直接被擋下。實體按鈕可能在輸入階段就遭拒，連命令 ID 都不產生；Web 請求則由後端回覆 HTTP 409。

## Slide 10
案例四
10
警示中按住，結束後不補做
階段 | 按鈕動作 | busy | 結果
警示中 | 按下 | true | 記住已拒絕
警示恢復 | 仍按住 | false | 不送出命令
放開 | 釋放 | false | 仍不換色
重新按下 | 新按壓 | false | 送出 cycle
press_rejected 記住這次按壓，放開重按才算新操作。
Notes: 再看一個容易忽略的情況：使用者在紅閃第三次時按住按鈕，一直沒有放開。按鈕邏輯在按下期間遇到 busy，就記住 press_rejected，這次按壓不會送出 cycle。就算後來紅閃結束，busy 已經解除，也不能把同一次按住變成新的操作。使用者必須先放開，再重新按下，才有下一次機會。這需要按鈕輸入本身記住狀態，單靠命令佇列還不夠。

## Slide 11
再次觸發
11
busy 與 armed 各管一件事
busy：LED 能否操作
警示受理時成立
恢復後解除
armed：光照能否再觸發
受理後設為 false
回亮至 ADC ≥ 1100 才重設
持續昏暗時，警示結束也不會一直重播。
Notes: busy 和 armed 很像兩個開關，但用途不同。busy 由 LED 服務管理，回答現在能不能操作燈，警示恢復後就會解除。armed 由光照任務管理，決定能不能再送出光照警示。警示成功受理後，armed 變成 false，必須先回亮到 ADC 一千一百以上，才重新武裝，之後再變暗才能再次觸發。這樣持續昏暗時就不會一直重播警示，也能減少門檻附近波動造成的連發。

## Slide 12
網頁控制
12
Web 控制與感測資料分流
LED 的操作提示，需要獨立取得新狀態。
LED 控制狀態
/api/led/status
讀取 owner 的 RAM 快照
完成後等 200 ms 再查
一般感測資料
/api/data
完成後等 1000 ms 再查
只更新感測展示
各通道一次只送一筆，慢回應不覆寫 LED 提示。
Notes: 網頁需要知道現在能不能操作 LED，這件事比溫溼度晚一點更新更急。因此 LED 使用專屬的狀態 API，只讀 owner 的 RAM 快照，完成一次查詢後等兩百毫秒再查。一般感測資料則完成後等一千毫秒。兩邊各自維持單筆請求在途，避免不斷堆積。更重要的是，感測回應只更新感測卡片，不能改 LED 控制提示，避免慢資料把剛更新的警示狀態蓋回去。 這些數字是請求完成後的等待間隔，並不是實機反應時間的保證。

## Slide 13
網頁控制
13
快照有效期限與後端判斷
短暫逾時保留提示，操作仍經過後端檢查。
網頁快照
5 秒內沿用成功快照
過期才停用控制
逾時後丟棄晚到回應
後端判斷
每次 submit() 都檢查 busy
忙碌時回覆 HTTP 409
中止等待不會取消命令
Notes: 網路偶爾逾時時，網頁會保留五秒內成功取得的快照，避免按鈕一下灰、一下亮。超過有效期限仍沒有新資料，才停用控制。逾時後才到達的舊回應也要捨棄，不能重新覆寫畫面。不過快照只是提示，實際操作仍由後端 submit 檢查。即使網頁還顯示可按，只要後端 busy，就回覆 409 拒絕。另外，中止瀏覽器等待，不代表取消 ESP32 已受理的命令。

## Slide 14
擴充方式
14
擴充示例：按鈕 3 綠閃三次
若新增綠閃三次，完成後仍恢復原狀。
新增來源
按鈕 3 提交綠閃要求
效果規格：綠色、三次
沿用 LedService
同一個 owner 與 busy
保存並恢復正常狀態
效果先受理先完成，忙碌時拒絕另一效果。
Notes: 這裡是假設新增功能的例子。如果按鈕三要觸發綠閃三次，仍然交給同一個 owner，沿用 busy 與恢復機制，只增加效果規格和輸入來源。兩種效果接近同時發生，採先受理者先完成，忙碌時拒絕後來的效果，不打斷也不排第二個效果。這與警示清掉普通換色佇列，是兩種不同規則。新增後要驗證原色與熄燈恢復、效果間競爭、長按不補做，以及硬體錯誤處理。

## Slide 15
實機確認
15
部署與驗收
部署步驟
上傳程式與 services/
重啟 ESP32 載入新頁面
瀏覽器 Ctrl+F5 刷新
關鍵情境
實體與 Web 正常換色
紅閃五次後正確恢復
警示中長按，結束不補做
回亮再暗，才重新觸發
排隊換色遭警示時明確拒絕
Notes: 部署時，上傳 main.py、tasks.py、web_server.py、index.html 和 services 目錄。HTML 在啟動時載入 RAM，所以更新後必須重啟 ESP32，瀏覽器再按 Ctrl 加 F5 強制刷新。驗收依序看正常換色、紅閃五次後恢復、警示中長按不補做、光照回亮後再次觸發，以及未執行換色遇警示的拒絕結果。原資料有桌面假硬體測試與使用者實機回報，尚未涵蓋完整長時間壓力測試。

## Slide 16
結語
16
共同規則，單一操作
硬體由同一個 owner 操作
受理、執行與暫時效果分清楚
所有來源遵守後端的共同規則
Notes: 最後回到這份設計的重點。多個來源可以提出要求，但硬體由同一個 owner 操作，所有要求也使用共同的受理規則。拿到 202 只表示已受理，真正結果要看收據。警示從受理時就占用控制權，完成後恢復原本狀態，警示中被拒絕的按壓也不會補做。網頁負責清楚呈現狀態，後端負責最後判斷。把這些責任分清楚，發生競爭時就能說明每一步為什麼得到這個結果。